## Slide 1: Raspberry Pi
Heidi Löfhjelm
Pekka Heikkilä
Joni Kangastie

## Slide 2: Johdanto
Raspberry Pi käyttö PID-säätimenä.
Toimilaitteena kirkas Led etuvastuksella, 3,3V
Anturina GY-30 BH1750FVI, valointensiteettianturi, 5V

## Slide 3: Toimintaperiaate
Säädin tarkastelee valon voimakkuutta, valon himmetessä säädin lisää jännitettä ledille, jotta saadaan valon voimakkuus pysymään säädetyssä arvossa.

## Slide 4: Parametrointi
Parametrien säätö ohjelmallisesti P-, I- ja D-lohkot. Myös ohjearvon asetus, näytteenottotaajuus sekä derivointi- ja integrointiaika.
Säätimen vaikutusten visualisointi Python-PySide:lla.

## Slide 5: Lähtöjännitevaihtoehdot
Pi rajoittaa lähtöjännitteen 3,3V GPIO-pinneistä ja viiteen volttiin raiteelta. Virtarajat max. 16mA yhdeltä GPIO-pinniltä, eikä enempää kuin 50mA kaikilta pinneiltä yhteensä.

## Slide 6: Muut toiminnot
Lisätoimintoja pystyy ohjelmoimaan suoraa lähdekoodiin.
Lähdön pulssien taajuudelle asetettu ylä- ja alaraja 0 – 100Hz

## Slide 7: Käyttökohteita
Toimilaitteina voi käyttää esimerkiksi Raspberry Pi:n omaa kameraa
Kaiuttimen äänenvoimakkuus
Pi voi säädellä myös minkä tahansa ohjelman toimintaa anturidatan perusteella, joten se voi ohjata muita tietokoneita Internetin kautta

## Slide 8: Tekniset tiedot
Malli | Model B
Prosessori: | 700 MHz ARM11
Näytönohjain: | Broadcom VideoCore IV
Muisti: | 512 MB
USB 2.0 portit: | 2
Videoulostulo: | Komposiitti RCA, HDMI
Ääni: | HDMI
Massamuisti: | SDIO- muistikortti
Verkkosovitin: | 10/ 100 Ethernet
Tehonkulutus: | 700 mA (3,5 W)

## Slide 9: Tekniset tiedot
Malli | Model B
Virtalähde: | 5 V MicroUSB
Koko: | 85,60 × 53,98 × 17 mm
Paino: | 45 g
Käyttöjärjestelmä: | Debian (Raspbian)
Valmistaja: | Farnell, nykyään Sony

## Slide 10: Tekniset tiedot

## Slide 11: Kytkentäkaavio
Gy -30
GND
SDA
SCL
VCC
330R-470R

## Slide 12: Lähdekoodia
dataSisaan = bus.read_i2c_block_data(0x23,0x11)
dataPiste = (dataSisaan[1]+(256*dataSisaan[0]))/1.2
#Tässä vaiheessa data on luxeja
PdataPiste = (dataPiste-ohjeArvo)*float(PKentta.text())

## Slide 13: Lähdekoodia
self.summainKertyma= float(IKentta.text())*(0.9*self.summainKertyma+0.1*uusiIDataPiste)
IdataPiste = self.summainKertyma
DdataPiste = ((self.viimeDataPiste-ohjeArvo)-(seurDataPiste-ohjeArvo))/askel*float(DKentta.text())

## Slide 14: Lähdekoodia
summaLaskuri = max(0,-(PdataPiste+IdataPiste+DdataPiste))
summaLaskuri = min(100,summaLaskuri)
self.inputVayla.ChangeDutyCycle(summaLaskuri)
#LEDin virtapulssien taajuus on muutettu

## Slide 15: Lähteet
http://www.raspberrypi.org/
http://www.wurst-wasser.net/wiki/index.php/RaspberryPi_Humidity_and_Temperature_Sensor (Piirikaaviokuva)
https://pyside.github.io/docs/pyside/ (Pysiden dokumentaatio)

## Slide 16: Lähteet
https://github.com/Blastra/PiPIDGUI (Projektin python-tiedostot ladattavissa)
http://www.uctronics.com/gy-30-bh1750fvi-intensity-digital-light-sensor-module-for-arduino-p-1494.html (Valoanturin sivut)
http://tekniikka.seamk.fi/sula/ssivut/Sulautettujen_ohjelmointi_KCTITE11/Luentomateriaali/Viikko41.htm (R-PI GPIO)

## Slide 17: Lähteet
http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/raspberry-pi/gpio-pin-electrical-specifications (Pi:n Sähköspec)

## Slide 18: Demo
Sulautettujen järjestelmien laboratoriossa
A 220.1